4. sz. melléklet

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben

Összefoglaló

KEOP-1.1.1/2F/09-11

érvényes: 2011. február 10-től

Összefoglaló

Jelen pályázatban bemutatásra kerülő projekt a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 82 db településén kerül megvalósításra.

A projekt célja a térségben az ISPA/KA program keretében már kiépített hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, annak érdekében, hogy az a jogszabályok által előírt minden előírásnak megfelelhessen.

Mint Konzorcium a KEOP-1.1.1./2F pályázati konstrukcióban nem adhatott be pályázatot, ennek megfelelően a Konzorciumi tagok részvételével önálló jogi személyiségű Társulás alakult.

- A megoldandó probléma rövid leírása

A projektterületen már üzemelnek az ISPA/KA projekt keretében épült létesítmények. Az ISPA/KA által létrehozott új hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése már megoldott, a ZP Homokhátság Konzorcium látja el a közszolgáltatói feladatokat. A probléma, hogy az ISPA rendszer tervezése során a szelektív hulladék gyűjtését csak szigetek és hulladékudvarok segítségével képzelték el, amivel nem teljesíthetőek az EU és a hazai jogszabályok előírásai. A szerves hulladék lerakótól történő eltérítése a szigorodó jogszabályok mellett a jelenlegi rendszerrel nem teljesíthető.

A cél az, hogy az érvényes környezetvédelmi előírásoknak és az EU jogszabályi előírásoknak feleljünk meg, mely csak ezen projekt megvalósulásával érhető el.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.törvény (továbbiakban: Hgt.) számos kötelezettséget határozott meg az önkormányzatok számára. Ezek közül a legfontosabb és leginkább aktuális a hulladéklerakókban lerakható biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiség csökkentésének kötelezettsége. Az 1995-ben keletkezett mennyiséghez viszonyítva:

  - 2009.július 1.napjáig 50 %-ra,

  - 2016.július 1.napjáig 35 %-ra

kell csökkenteni a lerakott szervesanyag mennyiségét.

A Hgt. értelmében az országosan meghatározott csökkentési célokat a helyi hulladékgazdálkodási tervekben is érvényesíteni kell , és a törvényi előírásokat helyi önkormányzati szinten is teljesíteni kell.

Megoldandó probléma, hogy a szelektív hulladékbegyűjtés fejlesztésre kerüljön, az ellátás gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá váljon a projektterületen.

A projekt fő céljaként az alábbi feladatokat tűztük ki a projektterületen:

- bevezetésre kerüljön a szelektív házhoz menő gyűjtés a csomagolási- és zöldhulladék tekintetében

- a hagyományos vegyes hulladék gyűjtés során a hulladéklerakókra érkező hulladék 100%-a a mechanikai-biológiai hulladékkezelőben előkezelésre kerüljön. A kezelés során energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű hulladék kerül leválasztásra és hasznosításra, valamint csökkenteni szükséges a maradék hulladék szerves anyag tartalmát.

A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése során a kitűzött célok elérése érdekében két projekt változat került elemzésre:

- „A” változat: A szelektíven gyűjtendő hulladékok legalább 22%-ban történő begyűjtése az összes keletkező hulladékhoz képest. A szelektív hulladékgyűjtés a meglévő szigeten és udvarokon történő gyűjtés mellett házhoz menő szelektív gyűjtéssel bővül a zöld- és biohulladékokra, illetve a csomagolási hulladékokra (papír, műanyag, fém). A szerves hulladék eltérítési célokhoz a biohulladékok kisebb arányú házhoz menő gyűjtése is indokolt a zöldhulladék mellett, e két féle hulladék komposztálásra kerül, a komposzt pedig hasznosításra. A vegyes gyűjtésű hulladék 100%-ban mechanikai hulladék előkezelőbe kerül, ahol a magas fűtőértékű hulladék kerül leválasztásra és hasznosításra. A maradék hulladék biológiai stabilizálás nélkül kerül a hulladéklerakón ártalmatlanításra. (Mechanikai előkezelő mindhárom telephelyen kialakításra kerül, illetve szükséges a komposztálók bővítése is.)

„B” változat: A szelektív hulladék gyűjtése megegyezik az „A” változatban bemutatottakkal, azonban itt csak a zöldhulladék kerül begyűjtésre házhoz menő rendszerben. A szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének teljesítésének érdekében a vegyes gyűjtésű hulladék 100%-ban mechanikai kezelésre kerül, ahol a magas fűtőértékű hulladék leválasztásra kerül és a maradék hulladék 25%-ban biológiai kezelésen esik keresztül. Így biológiailag stabilizált hulladék is keletkezik.

A költség-hatékonysági elemzés eredményei alapján a projekt esetében a „B” változat a kedvezőbb, tehát a kiválasztott változat: „B” projektváltozat.

- A megvalósításra kerülő változat műszaki tartalmának bemutatása

A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban

| Hulladékáram | Projekt célkitűzése | Támogatási stratégia célkitűzése |
| --- | --- | --- |
| Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest | 23% | 22 % |
| Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest | 24% | 38 %* |
| Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest Elsődlegesen lerakott Másodlagosan lerakott | 0% 54% | Összesen: 59% 38 % 21 % |

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

| Létesítmény, eszköz | Darab | Kapacitás | Kapacitás mérték-egysége | Telepítés helyszíne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Házi komposztáló | 10000 | 1500 | tonna/év | 2000 fő alatti települések |
| Újrahasználati központok kialakítása meglévő hulladékudvarokon | 5 | n.r. | db | Baja, Csongrád, Kalocsa, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas |
| Központok fejlesztése |
| térbeton | 3 | 24000 | m2 | Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút |
| csurgalékvíz gyűjtő rendszer | 3 | n.r. | db | Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút |
| MBH csarnok | 3 | 4940 | m2 | Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút |
| MBH komposztáló technológia (Gore prizmák) | 8 | 8.000 | tonna/év | Felgyő, Vaskút |
| MBH technológia (mechanikai) | 3 | 68.000 | tonna/év | Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút |
| homlokrakodó (MBH-hoz) | 3 | n.r. | db | Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút |
| Házhoz menő szelektív gyűjtőjármű (csomagolási hulladékhoz) | 6 | 20 | m3/db | Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút |
| Házhoz menő zöldhulladék gyűjtőjármű | 3 | 20 | m3/db | Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút |
| Konténerszállító gyűjtőjármű | 3 | n.r. | db | Felgyő, Kiskunhalas, Vaskút |

- A megvalósítás tervezett költségei és ütemterve

| Projektelem* | Elszámolható költség, Ft | Kezdete | Vége |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Immateriális javak |  |  |  |
| 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások | 3 327 102 183 |  |  |
| Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése |  |  |  |
| Terület előkészítés, területrendezés |  |  |  |
| Építési munkák | 2 394 582 868 | 2012.07. | 2013.11. |
| Eszköz beszerzések | 752 000 000 | 2012.06. | 2013.11. |
| Projektmenedzsment | 40 000 000 | 2012.04. | 2013.12. |
| Közbeszerzés | 31 465 829 | 2012.02. | 2012.06. |
| Tanulmányok, vizsgálatok |  |  |  |
| Tervezés |  |  |  |
| Mérnöki feladatok | 94 397 486 | 2012.04. | 2013.11. |
| Tájékoztatás, nyilvánosság | 14 656 000 | 2012.04. | 2013.11. |
| Egyéb projektelem |  |  |  |
| 3. Anyagjellegű ráfordítás | 50 000 000 |  |  |
| Projektmenedzsment |  |  |  |
| PR, ismeretterjesztés | 35 000 000 | 2012.04. | 2013.11. |
| Tájékoztatás és nyilvánosság | 15 000 000 | 2012.04. | 2013.11. |
| Összes nettó költség | 3 377 102 183 |  |  |
| Nem visszaigényelhető ÁFA | 0 |  |  |
| Nettó tartalék | 62 931 657 |  |  |
| Tartalékra eső ÁFA | 0 |  |  |
| Teljes beruházási költség | 3 440 033 840 |  |  |